## Slide 1
KOMPANIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE “EKOTOR”
PRERADA MULJNOG TALOGA POMOĆU ENZIM-KAVITACIONE METODE

## Slide 2
Ovo tehničko rešenje usmereno je na rešavanje sledećih problema:
Prerada muljnog taloga kako bi se zadovoljili standardi kvaliteta i higijenske ispravnosti:
GOST R 54535-2011 «Očuvanje resursa. Talog otpadnih voda. Uslovi za odlaganje i upotrebu na deponijama»;
GOST R 54534-2011 «Očuvanje resursa. Talog otpadnih voda. Uslovi za upotrebu u rekultivaciji degradiranog zemljišta», za preduzeća koja vrše prečišćavanje otpadnih voda;
SanPin 2.1.7.573-96 «Higijenski zahtevi za upotrebu otpadnih voda i njihovog taloga za navodnjavanje i đubrenje».
Pod uslovom da je koncentracija teških metala u izvornom muljnom talogu zadovoljava zahteve GOST R ГОСТ Р 54534-2011, tabela 1.
Prema potrebi, moguća je prerada taloga deponovanog u lagunama za mulj uz postizanje sledećih rezultata:
smanjenje postojećih površina laguna za mulj i njihovo naknadno zatvaranje.
rekultivacija degradiranog zemljišta, otklanjanje higijensko-epidemiološke opasnosti usled skladištenja muljnog taloga i neprijatnih mirisa u krugu i u okolini postrojenja za prečišćavanje.
ZADACI PROJEKTA

## Slide 3
PROCESNA ŠEMA DOBIJANJA MULJNOG TALOGA

## Slide 4
U njene se prednosti može ubrojiti:
smanjivanje perioda stabilizacije sa 20-24 dana na 6-12 sati;
odsustvo neprijatnih mirisa;
niska koncentracija BPKp u povratu nadmuljne vode (do100 mg/l);
dobijanje biološki stabilnog neopasnog (inertnog) otpada
(5 klasa opasnosti, Pravilnik PND F T 14.1:2:3.13-06);
kompletna dezinfekcija muljnog taloga;
visoki stepen izdvajanja vode, što omogućava vršenje dehidratacije kako u prirodnim uslovima (u lagunama mulja za 4-6 meseci do 65-70% sadržaja vlage), tako i uz primenu mašinske dehidracije uz smanjenje upotrebe reagensa;
mogućnost prerade specifičnog taloga.
U isto vreme, vertikalnost i kompaktnost konstrukcija dozvoljava uklapanje u bilo koji prostor.
PRERADA MULJNOG TALOGA POMOĆU ENZIM-KAVITACIONE METODE JE JEDNOSTAVNA, SIGURNA I BEZBEDNA ZA RAD

## Slide 5
VERTIKALNOST I KOMPAKTNOST KONSTRUKCIJA OMOGUĆAVA UKLAPANJE U BILO KOJI PROSTOR

## Slide 6
Predviđeno je da se višak mulja i vlažnog mulja podvrgne homogenizaciji pomoću maceratora, zatim se homogena masa ubacuje u egalizator. U tu svrhu se može koristiti postojeći sistemi, poput sekundarnih taložnika.
Nakon egalizacije, smeša se dovodi u hidrociklone, a zatim kroz dovodni cevovod u jednu od linija enzim-kavitacionog reaktora (EKR).
Na usisnim cevovodima cirkulacione pumpne stanice instalira se oprema pomoću koje se smanjuje kavitacija - turbudžeti, a na potisnom cevovodu uređaji oksidžeti, koji intenzivno zasićujući cirkulacioni fluid kiseonikom iz vazduha, a pumpe obezbeđuju cirkulaciju (mešanje) sadržaja reaktora EKR.
U procesu obrade formira se enzim-helatna masa u obliku tečnog mulja, koja se po potrebi može koristiti za preradu muljnog taloga smeštenog u lagunama za mulj, što omogućava da se kvalitet mulja dovede do zahtevanog nivoa i značajno smanji njegov obim.
Nakon enzim-kavitacione prerade, mulj se može podvrgnuti mehaničkom uklanjanju vode.
Kao primer opreme za mašinsku dehidrataciju prikazani su rukavni filter sa vibro otresanjem FRS, dekanter Aldec G2-75.
Konačna metoda mašinske dehidratacije biće precizirana u procesu projektovanja!
PROCESNA ŠEMA PRERADE MULJNOG TALOGA

## Slide 7
Procesna šema prerade taloga EKR i mašinske dehidratacije

## Slide 8
Procesna šema prerade taloga EKR

## Slide 9
Procesna šema mašinske dehidratacije prerađenog EKR taloga

## Slide 10
Crtež rasporeda opreme EKR i opreme za mašinsku dehidrataciju taloga

## Slide 11
Eksplikacija opreme

## Slide 12
Upotreba predložene tehnologije omogućava korišćenje kako novonastalog tako i prethodno nagomilanog otpada, a takođe i da se od njih dobije vredan proizvod. Kao rezultat tretmana u pogonima za prečišćavanje, nastaje duboko obrađeni i dezinfikovani talog, koji se nakon sušenja ima svojstva složenog organskog đubriva, koji je traženo kako u poljoprivredi tako i u gradskoj sredini.
Glavne karakteristike proizvoda su:
Ima izuzetna sorpciona svojstva (u uslovima suše, talog akumulira vlagu sa mikroelementima iz atmosfere)
u njemu nema patogene mikroflore, jaja helminta su uništena
usled visoke sposobnosti upijanja, na površini nađubrenog tla je otežan rast korova i razmnožavanje štetočina;
upotrebom ovog proizvoda u poljoprivredi se povećava prinos žitnih kultura.
Nakon dehidratacije mulj se pretvara u sipkav, nehigroskopski produkt koji, ako je izložen atmosferskim padavinama, ne gubi rastresitu tresetnu strukturu i ne pretvara se u lepljivo blato, ima miris reke i smeđu boju. Koncentracija soli teških metala ne prelazi dozvoljene vrednosti, sadržaj organske materije je preko 20%, ukupnog azota (2,54%), fosfora (4,2%), kalijuma (1,25%) i drugih hranljivih materija.
Lagune za mulji Vlažnost mulja
95-98%
Lagune za mulji Vlažnost mulja
80-85%
Muljni talog otpadnih voda. Vlažnost
55-60%
Muljni talog otpadnih voda. Vlažnost
40-50%

## Slide 13
Nakon duboke prerade, muljni talog je duboko stabilizovani, dezinfikovani supstrat bez neprijatnog mirisa i može se koristiti u obliku tečnih đubriva, supstrata tresetnog tipa ili suvih organskih smeša:
u obliku tečnih đubriva sa sadržajem vlage od 97-98%, prerađeni muljni talog se primenjuje površinski pomoću mašina za unošenje tečnog đubriva;
supstrat tresetnog tipa sa sadržajem vlage od 55-65%, prerađeni muljni talog, za dobijanje ove vrste proizvoda, mora da prođe fazu dehidratacije uz primenu komercijalno dostupne opreme - filter prese ili centrifuge. Prerađeni mulj ima visoki stepen izdvajanja vode, s toga može da se izbegne primena koagulanata i da se značajno (do 90%) smanji količina flokulanta, koji se koriste kod tradicionalne mašinske dehidratacije;
suve mešavine - nakon mehaničkog udaljavanja vode, mulj se podvrgava sušenju ili granulaciji, gde se sadržaj vlage smanji na 35-40% - ovaj proizvod se može koristiti za pravljenje organomineralnih komleksa, koji se mogu primenjivati neposredno za poboljšanje određenih svojstava zemljišta.
Za dobiljanje organomineralnih komleksa, talogu se mogu dodavati mineralne komponente - glaukonit (prirodni kalijumov pesak) i drugi mikroelementi, zavisno od potreba zemljišta, za gajenje određenih vrsta useva ili rekultivacije.
DOBIJANJE ORGANSKOG PROIZVODA “PLODOROD”

## Slide 14
Radi kontrole dobijenog proizvoda i određivanja njegovog hemijskog sastava vrši se hemijska analiza prerađenog muljnog taloga uz određivanje sadržaja teških metala, kao i mikrobiološka i parazitološka ispitivanja. Sve analize vrše akreditovani centri Gosstandart-a RF.

## Slide 16: Sve vrste proizvoda prolaze kroz postupak sertifikacije i dobijaju dozvolu za promet

## Slide 17
Sertifikacija proizvoda
2004-2006.
2007-2010.

## Slide 18
Sertifikacija proizvoda
2011.
2015.

## Slide 19
Dodeljivanje talogu 5 klase opasnosti neposredno posle prerade (Pravilnik PND F T 14.1:2:3.13-06)

## Slide 20
Higijenske karakteristike otpada koji je prerađen u EKR

## Slide 21
Higijenske karakteristike otpada koji je prerađen u EKR

## Slide 22: Način korišćenja mulja zavisi od vrste gajene kulture:
Uljarice
Žitarice
Dudovke (hmelj)
Mahunarke
Baštenske
Grožđe
Heljda
Pamuk
Lan (predive biljke)
Unos - 1 put u 4-5 godina
Količina - 20-60tona po 1ha
Vrste biljaka:
Korišćenje taloga

## Slide 23
Prema tome, ponuđena komleksna tehnološka rešenja omogućavaju potpuno iskorišćavanje muljnog taloga uz njegovu dalju upotrebu kao obnovljivog biološkog resursa, koji se, kasnije savršeno uklapa u prirodne cikluse.
Primena predložene tehnologije će omogućiti korišćenje kako novonastalog tako i prethodno nagomilanog otpada.

## Slide 24: Kompanija za zaštitu prirode “EKOTOR”
HVALA VAM NA PAŽNJI!
telefon 0114055171
Mobilni 063338251
ekologija@rejtinggrupa.rs